實驗室一般安全衛生事項

任何實驗應明訂操作程序、作業條件及安全衛生注意事項。 實驗室成員均須瞭解滅火器之使用方法，並確知實驗室各項安全衛生設備（如緊急沖淋器、防洩吸收棉、急救箱、個人防護具及逃生口等）之所在位置及使用方法。 廢液應予以處理或分類存放，不得傾倒於水槽 危害性化學物質應依危害通識規則或環保法令相關規定標示之。 化學品應妥善管理。危險物、易燃品、毒性化學物質應存放於指定位置，有害廢棄物及逾期不用之化學藥品應依規定申報作廢，不得任意棄置。 使用化學藥品，應於現場明顯處放置化學物質資料表及緊急洩漏處理設備。 實驗室對勞委會列管的特定化學物質，應建立物質安全資料表（MSDS）及危害物清單，危害通識計畫書。 化學藥品使用後，需放回原處。冷藏化學藥品、樣品之冰箱、冷藏櫃不得放置食品、飲料。 烘箱、蒸餾器等加熱設備附近禁放置易燃物及易爆炸化學藥品。 可燃性或毒性氣體儲存區應保持良好通風，避免日曬，且周圍二公尺內不得放置易燃、可燃或其他危險性物質。 在煙櫃內配製藥品前需先將抽風裝置打開，等三分鐘後再進行作業，且其煙櫃之玻璃窗高度，應低於人員操作時之呼吸帶高度。 若會產生毒性、腐蝕性蒸氣之作業時，應在抽氣櫃內進行。 排煙櫃之風速應定期予以測定，若低於法定值時，需通知製造商維修。 排煙櫃內應保持整潔，不可放置與實驗無關之物品。 從事任何實驗前，應確認做好安全評估，充分瞭解使用設備之安全狀況及使用藥品之毒性、物性、化性及正確使用方法，並對製程可能發生之中間產物及危害提出預防方法，並採取適當的防護措施。 進行離心(請使用安全蓋)、震盪混合(使用有蓋之試管)、磨碎(使用安全磨碎機)、超音波細胞打碎機、研磨、打開感染物質容器、接種、動物接種、從培養或動物體收集感染物、秤重或使用有毒粉末...等操作時，請減少或控管氣霧之產生，並注意大量操作、濃縮溶液或培養物時的安全。 請穿著實驗衣及其他合適之防護衣服，腳及腿部需有保護。實驗室中不宜著涼鞋、露趾鞋。操作感染性、有毒物質或動物時，必須戴上合適的手套。不宜將實驗衣、手套或其它個人防護裝備穿著到實驗室以外場所。 所有生物污染物－玻璃器皿、動物籠、實驗裝置...等，清洗、重複使用或處理前，必須先經過除污程序(以高溫高壓蒸氣滅菌或化學殺菌)。廢棄物需經適當之廢棄物處理流程處置。 儀器設備使用後，需關掉電源開關。 操作儀器、設備或化學藥品若不慎發生意外，應儘速通知校方及安全衛生管理人員處理。