實驗室常見的安全問題

1、火災﹔

2、氣體爆炸﹔

3、粉塵爆炸﹔

4、有害性化學品之暴露與洩漏﹔

5、病原性微生物之暴露與洩漏﹔

6、高壓容器爆裂﹔

7、壓縮氣體鋼瓶傷害﹔

8、觸電﹔

9、玻璃器皿割傷﹔

10、人員摔倒、扭傷，以及中毒等立即之傷害。

藥品之儲存及管理

藥品貯存管理時應將有機及無機分開存放，儲存時依固、液分離儲存為原則，對於較大瓶及強酸鹼之藥品藥劑應置於下層且通風良好，謹防地震時傾倒摔裂。會產生劇烈反應或產生有毒化物之化學品不應混存。並特別注意下列事項：

(一)酸應遠離

1、活潑金屬如鉀、鈉、鎂。

2、氧化性的酸及易燃有機物。

3、相碰後即產生有毒氣體的物質如氰化物、硫化物及碳化物，以免發生危害。

(二)鹼應遠離酸及一些性質活潑的藥物。

(三)易燃類化學藥品儲存時：

1、易燃性液體應存放在合格的儲存櫃中，避開熱源火焰、 直接日照及氧化劑。

2、易燃性液體儲存於不同容器中，個有其容量上限，不得逾越。

3、實驗室中應盡量降低存放易燃性液體之量。

(四)危險性化學藥品儲存時：

1、 任何化學藥品儲存前應先詳閱其藥品資料，了解其危險性質及儲存方法或規定。

2、反應性強的化學品應置於防溢漏的淺盤上。

(五)高壓氣體儲存如氫、一氧化碳等高危險性氣體鋼瓶應置於通風良好及隔離的

區域。

高壓氣體鋼瓶儲存設施

1、貯存室週邊應有適當之警告標示，禁止煙火接近。

2、儲存周圍二公尺內不得放置有煙火及著火性、引火性物品。

3、空瓶與實瓶應分區放置。

4、可燃性氣柱、有毒氣體及氧氣之銅瓶，應分開貯存。

5、應安穩置放並土、下固定及裝妥護蓋。

6、貯存室溫度應保持在40°C以下。

7、貯存處應考慮於緊急時便於搬出。

8、通路面積以確保貯存室面積百分之二十以上為原則。

9、儲存處附近，不得任意放置其他物品。

10、貯存比空氣重之高壓氣體鋼瓶，應注意低漥處之通風。

11、電器設備應採用防爆型，不得攜用防爆型以外之照明設備，並應有適當之滅火器。

12、貯存處要備置吸收劑、中和劑及適用之防毒面罩。

13、具腐蝕性之毒性氣體，應充分換氣，保持通風良好，降低溼度。

檢驗藥品使用安全

化學藥品之危害性，可分為反應性、燃燒性、爆炸性、腐蝕性及對生物毒性等危害。危害性化學藥品可經由呼吸道或皮膚吸收，對人體造成傷害。無機酸、強撿等化學藥品，可局部破壞表皮組織，發生皮膚炎、起水泡、壞死等現象。有些化學藥品則以蒸氣方式，深入內部組織，與血液、淋巴液混合成細胞毒、神經毒、血液毒等，對人體造成極大的傷害。以下就化學藥品的反應性、爆炸性、腐蝕性及毒性等特性分項說明之。

反應性、爆炸性化學藥品

此類化學藥品受到熱氣、火焰、敲打、摩擦等衝擊或與其他化學藥品混合，會產生發熱和爆裂現象，所以此類物質之使用、貯存及棄置，都要非常小心，以免發生意外，並要隨時注意其潛在危險性。此類化學藥品依其特性又可細分如下：

1、不安定性、爆炸性化學藥品

包括含N-O結合、N-N結合、0-0結合、0-鹵素結合、乙炔、重金屬鹽、鹵素衍生物、草酸之重金屬鹽等化學藥品，此類化學藥品容易因受到熱氣、火焰、敲打、摩擦等衝擊而產生不安定性和爆裂硯象。

2、引火性(易燃性)、可燃性化學藥品

易燃性化學藥品包括醚(ether)、二硫化碳、丙酮、酒精、正己烷等﹔可燃性化學藥品包括氫(hydrogen)、一氧化碳、乙炔等。

3、自燃發火性化學藥品

和空氣接觸容易發生發火及發熱之化學藥品，如鹼性金屬(Lithium等)、有機鋰、黃磷、還原鎳等等。

4、禁水性化學藥品

和水接觸容易發生發火及發熱之化學藥品，如鹼性金屬(Alkali等)、有機鋰等等有機金屬化合物。

5、混合後產生危險性之化學藥品

化學藥品混合後產生危險性之組合，包括有下列四種:

(1)氧化性與還原性化學藥品之混合

氧化性化學藥品知過氯酸鉀、金屬過氧化物(過氧化鈉)、過錳酸鉀、重鉻酸鉀、硝酸、硝酸鹽(硝酸鉀)、二氧化氯、無水鉻酸、四氧化氮﹔還原性化學藥品如非金屬單體(硫黃、活性碳、磷等)、金屬(亞鉛、銅)、硫化物(硫化銅)、有機物等。

(2)和水混合引起發熱、爆裂之禁水性化學藥品

禁水性化學藥品如金屬(鹼金屬、鹼土金屬)、鹼金屬過氧化物(過氧化鈉)、金屬氫化物(氫化鈉、氫化鋁)、金屬碳化物(硫化鈉、五硫化磷)、金屬氮(鹼金屬氮)、三氯化磷、三溴化硼等。

(3)和強酸混合引起發熱、爆裂之氧化性化學藥品

此類化學藥品有鹵素鹽酸(包括過氧酸鉀、氯酸鉀、溴酸鉀、碘酸鉀、次亞氯酸鉀等)、過錳酸鉀、過氧化苯等。

(4)其他混合後引起發熱、爆裂之化學藥品

a、氨和金屬、鹵素。

b、過氮基(azide)、過氮化鈉(sodium azide)合銅、鉛。

c、有機鹵素化合物和金屬(鹼金屬、鎂等)、氫氧化鈉。

d、乙炔和汞、銅、鹵素(氯、溴)等。

e、草酸、酒石酸和金屬(銀、汞)。

腐蝕性化學藥品

腐蝕性化學藥品是指與人體接觸會造成人體皮膚、粘膜腐蝕破壞之化學藥品，如冰醋酸、二氯醋酸、氫氟酸、三氟酸、硫酸、硝酸、氫氧化鈉等

具毒性化學藥品

化學藥品具下列毒性，與人接觸會造成身體健康之危害：

1、急性毒性

包括氰化物、氯氣、含氟氣體、砷化合物、重金屬等，人體長期接觸或攝食立即造成中毒及死亡。

2、慢性毒性

例如含鹵素之有機化合物、重金屬、粉塵等，人體長期接觸或攝食會造成慢性疾病如肝硬化、貧血等。

3、致癌性

例如苯、多氯聯苯、氯仿，多環芳香族碳氫化合物等，能使人致癌

4、生物累積性

例如多氯聯苯、有機氯農藥、鉛、鎘等，接觸以後會以較高之濃度累積於人體內，不易排除，造成危害。

藥品濺漏及散落處理之一般原則：

1、首先確認濺漏及散落之檢驗藥品之種類及危害性，此可由實驗室中備有之物質安全資料中查得。

2、確定所濺漏及散落之檢驗藥品有危害檢驗人員安全及健康之虞，可尋求所內安衛環保專責單位支援，使用吸收劑或其他吸收裝置，並依有害廢棄物之處理程序加以處理。

3、處理濺漏及散落檢驗藥品之人員，應穿戴物質安全資料中所述之防護用具，避免受到傷害。

4、若有檢驗藥品濺漏及散落造成人身的傷害，務必遵照物質安全資料中所在之步驟，對傷患迅速進行急救，例如以大量清水沖洗患部等等，再送醫治療。

藥品濺漏及散落處理

1、強酸液潑濺，微量時可用水沖稀，使流入地面水溝，進入後續處理單元﹔大量實則需用鹼灰或碳酸氫鈉粉末或溶液中和處理。以水倒入潑濺之濃硫酸時，會產生高熱而噴濺，需使用大量水沖刷稀釋，以減少發熱及噴濺，處理人員需著安全眼鏡及手套。強鹼液潑濺會使地板變滑，可使用乾砂覆蓋後掃除之。

2、揮發性溶劑潑落時，很快就蒸發，若為可燃物可能引起火災，而其蒸氣與空氣混合更可能發生爆炸。其濺漏及散落如屬少量時，可用毛巾抹取後棄於密封之收集桶內；如屬大量時，可用拖把拖取後棄入密封之收集內，再行後續處理。

3、水銀潑落為水銀蒸氣產生之源，水銀潑落後會大面積擴散，無孔不入，看似無水銀，其實藏匿著極微細的汞滴，除非良好通風，其蒸氣會對人體造成傷害。其清除步驟如下：

(1)	把汞滴匯集在一起。

(2)	利用過濾瓶、橡膠塞玻管、橡膠管組成的抽吸裝置吸取汞滴。

(3)	地板裂縫藏匿汞滴，用抽吸裝置無法吸取時，可用地板臘或髮膠覆蓋，減少汞之蒸發，或使用硫磺粉使生成硫化汞固定。所收集之水銀廢棄物可密封暫貯存、運送回收商或委託領有處理有害廢棄物合格證照之代處理機構以固化方式處理。